Číslo: R3-3 /072/2017

##### Výzva na predloženie ponuky

(Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBSTARÁVATEĹA

Názov organizácie:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie:		Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

Zastúpená: 		Radou riaditeľov:

MUDr. Miroslav Bžoch, PhD., MPH – riaditeľ UNB

MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA – medicínsky riaditeľ

Ing. Juraj Kovács, MBA – ekonomický riaditeľ

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

Číslo účtu: 		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba: 		Ing. Alena Mitschová

Telefón: 			+421 918 535 334

E-mail:  			alena.mitschova@ru.unb.sk

zlamal@unb.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

- Predmet zákazky

Názov:  Rekonštrukcia výťahu v centrálnej šatni v UNB Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

- Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia  osobno / nákladného výťahu v centrálnej šatni Nemocnice Ružinov, vrátane dodania do miesta plnenia, vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, schválenia k používaniu, východiskovej revíznej správy, poučenia a zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadu, ako aj vykonania všetkých činností súvisiacich s odovzdaním výťahu k riadnej prevádzke.

- Kód Spoločného slovníka obstarávania (CPV)

45313100-5 Inštalovanie výťahov

- Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Celkom 1 kus výťahu do centrálnej šatne HNV 500, pre UNB Nemocnicu Ružinov slúžiaci k preprave osôb a materiálu v rámci centrálnej šatne.

Predpokladaný finančný objem zákazky cca 33 000 € bez DPH v rátanie 10% rozpočtovej rezervy.

- technicko-taktické Požiadavky

# Uchádzač predloží ponuku v celom vyžadovanom rozsahu služieb definovaných číslom CPV a v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

# Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka šatne. Pri prácach na jednotlivých podlažiach je nutnosť vymedzenia pracovného priestoru takým spôsobom, aby sa zabránilo škodám na majetku a zdraví, vykonávanie prašných procesov eliminovať na minimum.

- OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku v záujme uchádzača na vypracovanie komplexnej a kvalitnej ponuky. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky za účelom merania a spresnenia špecifikácie sa uskutoční v termíne: 27.06. – 28.06.2017, medzi  09:00 – 12:00 hod.,  v mieste dodania predmetu zákazky.

Záujemcovia si musia termín obhliadky vopred dohodnúť s vedúcou odboru prevádzovo-technických činností a správy Nemocnice Ružinov na tel. č. 0918 535334, e-mail: alena.mitschova@ru.unb.sk.

- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania výťahu.

Miestom plnenia je pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica Ružinov na adrese:

Ružinovská 6, Bratislava.

Termínom plnenia sa rozumie doba vyhotovenia diela. Vyžaduje sa čo najkratší termín vyhotovenia

diela – najneskoršie do troch (3)  mesiacov od podpísania zmluvy zmluvnými stranami.

Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzavrie na dobu určitú, do vyhotovenia a odovzdania diela.

Požiadavky a špecifikácie

Úplná rekonštrukcia stávajúceho lôžkového výťahu LTV 1600/1,0

- demontáž stávajúceho výťahu ,

- kontrola a vysprávky výťahovej šachty,

- demontáž stávajúcej kompletnej technológie a výmena za novú,

- dodávka a inštalácia novej kabíny pri zachovaní pôvodných rozmerov kabíny,

- výmena dverí pri zachovaní pôvodných rozmerov.

- Zachovanie stávajúcej elektrickej prípojky.

Dodávka výťahu rovnakého alebo adekvátneho typu ako pôvodný výťah v stávajúcej výťahovej šachte, rovnakých alebo obdobných parametrov a pri zachovaní stávajúcich rozmerov vrátane všetkých súvisiacich prác na komplet. Dodávka a inštalácia musí byť vykonaná bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav.

Technický popis:

Typ výťahu: 		HNV 500

Počet výťahov: 		1ks

Nosnosť:  		500kg/4 osoby

Dopravný zdvih:		3300 mm

Počet staníc/nástupíšť: 		2/3

Umiestnenie nástupíšť: 		oproti sebe – priechodná kabína

Rozmery šachty: 		1780x1180 mm

Priehlbeň :		750mm

Hlava šachty		3350mm

Umiestnenie strojovne:		box umiestnený vedľa šachty v spodnej stanici

Prepravná rýchlosť: 		0,15 m/s

Druh pohonu: 		hydraulický nepriamy bočný

Príkon: 			3kW (príkon využívaný iba pri jazde smerom hore)

Kabínové dvere:		automatické centrálne štvorpanelové 1000*2000mm s celoplošnou reverznou foto clonou

Povrchová úprava: 		metalurgický nástrek Epoxi

Šachtové dvere: 		mechanické dvojkrídlové 1000x2000 mm

Povrchová úprava dverí: 		metalurgický nástrek Epoxi

Povrchová úprava zárubní: 		metalurgický nástrek Epoxi

Požiarna odolnosť: 		nedeklarovaná

Svetlý rozmer kabíny: 		1100 x 860 x 2100 mm

Prevedenie kabíny:	 		kabína v oceľovom ráme Tempo, prevedenie metalurgický nástrek Epoxi, skryté neónové osvetlenie na strope kabíny, podlaha protišmyková podlaha krytina Altro.

Kabína:		   	prechodná

Vybavenie kabíny:		ochranné drevené nárazníky na bočných stenách kabíny

Riadenie: 			osobno-nákladný výťah s pamäťovým riadením

elektronický rozvádzač s núdzovým zdrojom osvetlenia

Ovládače:			v prevedení ANTIKORA leštená konštrukcia Antivandal

Kabínový ovládač obsahuje: 	presvetlovacie tlačítka s numerickým označením staníc, tlačítko zvonec, tlačítko otvárania a zatvárania dverí, núdzové svetlo, polohovú signalizáciu, hovorové zariadenie (intercom).

Signalizácia: 	     smer jazdy, budúcej jazdy a poruchy výťahu digitálnymi šípkami LED

Potvrdenie voľby presvetlením tlačítka

Digitálna numerická sedemsegmentová polohová signalizácia v hlavnej stanici a v kabíne,

Núdzové volanie s núdzovým zdrojom a elektronickou sirénou

Stavebné úpravy: 		búranie, demontáž, lešenie do šachty, osvetlenie,

likvidácia odpadu

Dokumentácia:		-sprievodná technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu zariadenia, zaškolenie obsluhy

-Úradná skúška výťahov autorizovanou osobou / TI SR, alebo RUV

Slovakia s.r.o./ podľa NR SR č. 571/2001 Z.z.

Cena musí zahŕňať min.:

- dodávku a montáž výťahu

-  dodanie technológie pre ovládanie výťahu používateľmi

- dodávku a poistenie materiálu po miesto určenia

- vypracovanie konštrukčnej dokumentácie

- montážnu skúšku - revíznu správu

- zaškolenie obsluhy

- posúdenie zhody zákonom stanovených skúšok výťahu autorizovanou osobou / TI alebo RUV Slovakia s.r.o./ podľa NR SR č. 571/2001 Z.z.

- záverečné vyčistenie technológie výťahu

- demontáž starého výťahu

- likvidácia odpadu

- OBSAH A ROZSAH CENY

Cena bude obsahovať tieto dodávky a činnosti:

- dodávka výťahu a dokumentácie

- demontáž a likvidácia výťahu

- lešenie do šachty

- osvetlenie šachty

- hlavný vypínač výťahu

- montáže, prvá úradná skúška a schválenie výťahu

Ďalej cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodávkou, vrátane nákladov na dopravu a ostatných

nákladov, najmú nákladov na demontáž starého výťahu a technológií, búracích a iných stavebných prác,

odvoz a likvidáciu odpadu, dodávku a montáž tovarov, dodanie technológií a príslušenstva, poistenie,

inštaláciu, oživenie, odskúšanie, poučenie a zaškolenie obsluhy, dodanie sprievodnej technickej

dokumentácie, vykonanie montážnej skúšky – revíznej správy, posúdenie zhody a zákonom

stanovených skúšok výťahu autorizovanou osobou, alebo určenou osobou, dokončovacích a stavebných

prác, uvedenie do prevádzkového stavu, vyčistenie technológie, staveniska, a pod. .

Všetky dodané komponenty výťahu musia vyhovovať platným normám SR. Povinne certifikované diely

musia byť opatrené platným osvedčením.

- TECHNICKÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky vlastným technickým vybavením a personálnym

zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich

právny vzťah.

Tu zároveň uviesť (Požiadavky verejného obstarávateľa):

- údaje o technickom vybavení a personálnom zabezpečení, ktoré má uchádzač k dispozícii pre dodanie

tovaru. Preukazuje vyhlásením, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

- ZÁRUKY A GARANCIE

Záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 36 mesiacov od vykonania zákonom stanovenej skúšky

a uvedenia zariadenia do prevádzky. Do cenovej ponuky uchádzač uvedie výšku mesačného

servisného paušálu po dobu záruky (vrátane preventívnej údržby a odstraňovania poruchových

stavov a vykonania 3 mesačných revízií).

Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.

Zhotoviteľ musí garantovať plnohodnotný autorizovaný záručný a pozáručný servis a dodávku

originálnych náhradných dielcov po dobu životnosti výťahu, najmenej po dobu 10 rokov.

- FAKTURÁCIA

Po odovzdaní a prevzatí diela. Obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky.

- PREDKLADANIE  PONÚK

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu alena.mitschova@ru.unb.sk, zlamal@unb.sk.

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.

- LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  30.  júna  2017 o 1500 hod..

- JAZYK PONUKY

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo spolu s úradne overeným prekladom, ak je cenová ponuka predkladaná v cudzom jazyku.

- KRITÉRIA NA VYHONOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena za celý predmet zákazky v EUR

bez DPH – 100%.

V cene musia byť zarátané všetky náklady spojené s dodávkou

do miesta plnenia, vrátane dopravy do miesta plnenia.

Cenu uvádzať v EUR bez DPH a v EUR s DPH za jednotlivé položky /1ks, jednotlivé

položky spolu a za celý predmet zákazky spolu.

Cena je stanovená ako maximálna a konečná.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Ponuka, podľa ktorej je ponúkaná cena za dodávku predmetu zákazky v požadovanej

špecifikácii najnižšia (cena spolu v rátanie 10% rozpočtovej rezervy), bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a úspešná.

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená záväzná písomná objednávka/ alebo uzavretá zmluva o dielo.

17.  PRÍPRAVA PONUKY

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“,

resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne

označí.

- OBSAH PONUKY

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

    - obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejné obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

    - vlastná ponuka uchádzača, s uvedením opisu predmetu zákazky, vrátane uvedenia obchodných podmienok dodávky, cenovej ponuky a lehoty dodania

    - doklady na preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu zákazky:

- doklad o oprávnení podnikať – kópia dokladu výpisu z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie

- NÁKLADY  NA PONUKU

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

- LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:  31. 08.2017.

v.r.

Ing., Ing.Arch. Jiří Zlámal

oddel.verejného obstarávania

Univerzitnej nemocnice Bratislava