Výzva číslo: R1-9 /206/2017

##### Výzva na predloženie ponuky

(Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:		Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie:		Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

Zastúpená: 		Radou riaditeľov:

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

Číslo účtu: 		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba: 		Bc. Martin Lukáč

Telefón: 			+421 2 48 234 681, 0915 968 179

E-mail:  			martin.lukac@unb.sk

langsadlova@unb.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

- Predmet zákazky

Názov:  Vybudovanie optického kabelážneho systému v UNB Nemocnica ŠGN v Podunajských Biskupiciach.

- Opis predmetu zákazky:

Doplnenie optického kabelážneho systému v areáli Univerzitnej nemocnice Bratislava – pracoviska ŠGN Podunajské Biskupice. Dôvodom vybudovania nového kabelážneho systému je sťahovanie serverovne pracoviska z prenajatých priestorov vo vlastníctve Kongregácie Milosrdných sestier sv. kríža, ktoré v zmysle Zmluvy o nájme z 3.7.2017 194/UNB/2017 (http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3010428&l=sk)   je nutné vypratať do 31.12.2017 do náhradných  priestorov v rámci budov patriacich správcovi majetku štátu – Univerzitnej nemocnici Bratislava. Týmto nebude možné k 1.1.2018 prevádzkovať existujúcu optickú sieť v celom rozsahu a je nutné doplniť nové optické prepojenia. V prípade, že by toto nebolo realizované dôjde k výraznému obmedzeniu prevádzky čo môže mať v konečnom dôsledku vplyv na schopnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v lokalite ŠGN PB.

Ide o realizáciu rekonštrukčných prác:

- Požadovaná je realizácia  optickej siete, ktorá bude prepájať pavilóny F, E, M, C. Optická kabeláž bude zvedená do pavilónu F – zvýšené prízemie do miestnosti serverovne. Kabeláž musí byť vedená v zmysle priloženej schémy – mapy areálu, výlučne po pozemkoch v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava. Optická kabeláž bude v jednotlivých pavilónoch ukončená v existujúcich rozvádzačoch. Do serverovne (pavilón F) je potrebné dodať rozvádzač.

- Parametre optického kábla: 9/125µm (OS2), LSOH

- Obhliadka priestorov je možná: dohodnúť na tel. č: 02/48234 681 – Odd. ITaT

- Schéma požadovanej trasy areálom ŠGN Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava

- Kód Spoločného slovníka obstarávania (CPV)

32410000-0 Lokálne siete (LAN), 32428000-9 Vylepšenie/aktualizovanie siete

- Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Budovanie optickej siete v zmysle objednávky  po obhliadke miesta .

Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000,00 EUR bez DPH.

- technicko-taktické Požiadavky

# Uchádzač predloží ponuku v celom vyžadovanom rozsahu služieb definovaných číslom CPV a v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

# Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka nemocnice. Pri prácach  je nutnosť vymedzenia pracovného priestoru takým spôsobom, aby sa zabránilo škodám na majetku a zdraví, vykonávanie prašných procesov eliminovať na minimum.

- OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku v záujme uchádzača na vypracovanie komplexnej a kvalitnej ponuky. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky za účelom merania a spresnenia špecifikácie sa uskutoční v termíne:  23.10.2017, o  10:00 hod.,  v mieste dodania predmetu zákazky.

Záujemcovia si musia termín obhliadky vopred dohodnúť s vedúcim oddelenia informatiky a telekomunikácií UNB: Bc. Martin Lukáč,  na tel. č. 0915 968 179, e-mail: : martin.lukac@unb.sk.

- Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania vybudovania optického systému.

Miestom plnenia je pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava,  ŠGN na adrese:

Krajinská 91,  821 06 Bratislava.

Termínom plnenia sa rozumie doba vyhotovenia diela. Vyžaduje sa čo najkratší termín vyhotovenia

diela – najneskoršie do 30 dní od obdržania objednávky .

Platnosť objednávky

Objednávka sa uzavrie jednorázovo na vyhotovenie a odovzdanie diela .

- OBSAH A ROZSAH CENY

Cena bude obsahovať tieto dodávky a činnosti:

Predmet zákazky bude realizovaný podľa schváleného harmonogramu, ktorý musí byť predložený v rámci súťažnej ponuky a bude predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred vystavením objednávky. Harmonogram musí postihovať prevádzkové potreby verejného obstarávateľa a dopad realizácie na ostatné prevádzky nemocnice.

Realizácia predmetu zákazky musí byť uskutočnená v zmysle platných noriem, technických a bezpečnostných predpisov vzhľadom na povahu diela a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia odpadu.

Špecifikácia cena – viď. Príloha č. 1 k objednávke.

Dielo ( predmet zákazky ) musí vyhovovať všetkým platným európskym a slovenským normám, a predpisom,   statickej bezpečnosti, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, hygienickým požiadavkám, vrátane všetkých stavebných, inštalačných a súvisiacich remeselníckych prác s komplexnou realizáciou diela.

Širšie priestorové vzťahy a informácie pre uchádzačov:

Realizácia diela (predmetu zákazky)  bude prebiehať počas prevádzky nemocnice. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že práce budú z toho dôvodu prebiehať v zložitých podmienkach. Postup prác vykonávaný zhotoviteľom musí byť preto sústavne koordinovaný povereným zástupcom objednávateľa.

Realizácia plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka ostatných  ambulancií a sál, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky nemocnice.

Povolená pracovná doba výkonu stavebných prác je:

- v dôsledku náročnosti povahy predmetu zákazky je potrebné pracovný čas konzultovať so správcom nemocnice (OSaP)/verejným obstarávateľom vopred a dostatočnom časovom predstihu.

V ponuke je uchádzač povinný predložiť:

- Úplnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, s uvedením podrobného opisu jednotlivých prvkov a  špecifikáciou ceny.

- Projektový plán realizácie diela (Technologický postup) so zreteľom na minimalizáciu dopadov realizácie diela na fungovanie nemocnice a musí obsahovať Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenia čistoty dotknutých priestorov, miestností a prístupových komunikácií a Plán ochrany zdravia pracovníkov počas realizácie diela, ktorý zohľadní aj špecifické riziká lokality.

- Podrobný časový plán realizácie diela (Harmonogram plnenia), viď. Príloha č.2 k objednávke.

Dodanie atestov a certifikátov

- dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,

- vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,

- vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN,

- dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,

- všetky dodané komponenty budú vyhovovať platným normám SR.

Verejný obstarávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.

Uchádzač sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať za nepretržitej prevádzky nemocnice, je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavanie BOZP a PO, ako aj klásť zvýšený dôraz na maximálne eliminovania prašnosti a hlučnosti spojenej s výkonom prác.

Vzhľadom na ďalšie pracovné činnosti je zhotoviteľ povinný striktne dodržiavať dohodnutý harmonogram postupu prác.

Pri výkone prác musia byť pracovníci odborne spôsobilí v odbore, ktorého práce vykonávajú. Vedením pracovníkov bude poverený zástupca zhotoviteľa, ktorý konzultuje a rešpektuje pripomienky zo strany objednávateľa a následne koordinuje svojich pracovníkov.

Prípadné opodstatnené, zdokladované práce na viac musia byť pred ich realizáciou skonzultované a písomne odsúhlasené so zadávateľom objednávky.

- TECHNICKÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky vlastným technickým vybavením a personálnym

zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich

právny vzťah.

Tu zároveň uviesť (Požiadavky verejného obstarávateľa):

- údaje o technickom vybavení a personálnom zabezpečení, ktoré má uchádzač k dispozícii pre dodanie

tovaru. Preukazuje vyhlásením, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

- uviesť prípadných subdodávateľov

- ZÁRUKY A GARANCIE

Záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.

Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.

- FAKTURÁCIA

Po odovzdaní a prevzatí diela. Obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky.

- PREDKLADANIE  PONÚK

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu marian.lukac@unb.sk, langsadlova@unb.sk.

Neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.

- LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  26.10. 2017 o 1000 hod. miestneho času.

- JAZYK PONUKY

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo spolu s úradne overeným prekladom, ak je cenová ponuka predkladaná v cudzom jazyku.

- KRITÉRIA NA VYHONOTENIE PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude Celková cena za celý predmet zákazky v EUR

bez DPH – 100%.

Cena zapísaná do hodnotiaceho formulára – viď. Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk.

V cene musia byť zarátané všetky náklady spojené s dodávkou

do miesta plnenia, vrátane dopravy do miesta plnenia.

Cenu uvádzať v EUR bez DPH a v EUR s DPH za jednotlivé položky /1ks, jednotlivé

položky spolu a za celý predmet zákazky spolu.

Cena je stanovená ako maximálna a konečná.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní

Ponuka, podľa ktorej je ponúkaná cena za dodávku predmetu zákazky v požadovanej

špecifikácii najnižšia, bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a úspešná.

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená záväzná písomná objednávka/ alebo uzavretá zmluva o dielo.

17.  PRÍPRAVA PONUKY

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

Ak ponuka obsahuje dôverné informácie a/alebo informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom

podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“,

resp. „informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom“), záujemca ich v ponuke viditeľne

označí.

17. OBSAH PONUKY

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

    - obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejné obstarávanie, adresa pre písomnú korešpondenciu, keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail

    - vlastná ponuka uchádzača, s uvedením opisu predmetu zákazky, vrátane uvedenia obchodných podmienok dodávky, cenovej ponuky a lehoty dodania

    - doklady na preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti týkajúcej sa predmetu zákazky:

- doklad o oprávnení podnikať:

- kópia dokladu výpisu z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie

- ďalej:

- doklad ohľadne poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom uchádzača alebo jeho subdodávateľa vo výške min.20.000,- EUR,

- zoznam hospodárskych subjektov, doklady preukazujúce splnenie podmienok k účasti týkajúceho sa osobného postavenia uchádzača – ak je uchádzač zapísaný

- register konečných užívateľov výhod – ak je uchádzač zapísaný

- bankové informácie ( žiadna exekúcia , žiadne predbežné opatrenie, plnenie záväzkov, čerpanie úverov ...atd.)

- čestné prehlásenie uchádzača , v ktorých bankách má vedené účty,

- čestné vyhlásenie, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

- NÁKLADY  NA PONUKU

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akýchkoľvek nárokov (finančného alebo iného charakteru) na verejného obstarávateľa a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

- LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:  31. 12.2017.

v. r.

Mgr. Anna Langšadlová

Oddelenie verejného obstarávania

Univerzitná nemocnica Bratislava

Príloha č. 1 k objednávke

ŠPECIFIKÁCIA CENY

(Vybudovanie optického kabelážneho systému v UNB Nemocnica ŠGN v Podunajských Biskupiciach.)

- Ocenený výkaz výmer

- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zákazky (ak sa uplatňujú).

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 2 k objednávke

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY

(Vybudovanie optického kabelážneho systému v UNB Nemocnica ŠGN v Podunajských Biskupiciach)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK

(Vybudovanie optického kabelážneho systému v UNB Nemocnica ŠGN v Podunajských Biskupiciach)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

DOKLADY

(Vybudovanie optického kabelážneho systému v UNB Nemocnica ŠGN v Podunajských Biskupiciach)

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzača (meno, názov): .........................................................

Sídlo (adresa): .........................................................

.........................................................

Poznámka:

Pri nedostatku miesta použite čistý papier.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Cena za predmet zákazky 100 %

| Cena za predmet zákazky – ako cena ponuková, cena za dielo: Vybudovanie optického kabelážneho systému v UNB Nemocnica ŠGN v Podunajských Biskupiciach, vyjadrená v EUR bez DPH. Hodnotenie 100% | ............................ |
| --- | --- |

| Cena celkom podľa rozpočtu v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20% zo základu (1) v EUR bez DPH |  |
| Cena vrátanie 20% DPH v EUR |  |

Súčasťou návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk musí byť Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky : Vybudovanie optického kabelážneho systému v UNB Nemocnica ŠGN v Podunajských Biskupiciach a

Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zákazky (ak sa uplatňujú).

...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača