VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

č. PT129 /ZT3/18

(Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo organizácie:	Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO:		31 813 861

IČ DPH: 		SK2021700549

Kontaktná osoba:	Bc. Elena Winklerová,

Telefón:		+421 2 48234244

E-mail:		winklerova@unb.sk

- Predmet zákazky:   Prenájom zdravotníckych zariadení  -  Ultrazvukový prístroj

- CPV: 33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie

- Množstvo : 1 ks

- Obdobie prenájmu: 6 mesiacov

- Miesto dodania: Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava,  RDG klinika.

- Spôsob doručenia cenovej ponuky :

cenovú ponuku je potrebné doručiť e-mailom  na adresu: winklerova@unb.sk, v lehote do 03.12.2018, 12,00 hod.

V  ponuke je  potrebné uviesť naše číslo PT129 /ZT3/18

- Špecifikácia:

|  | Všeobecné požiadavky |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ultrazvukový prístroj prémiovej triedy pre potreby RDG. Musí poskytovať vysoko kvalitné zobrazovanie v 2D B - móde, ako aj vysokú citlivosť Dopplerovského zobrazovania. |  |
| Technické parametre |
| 1. Ultrazvukový systém |
|  |  | Merná jednotka / hodnoty príslušnej položky |
|  | Plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča, podporujúci sondy vyrábané technológiou "single crystal" pre lepší pomer signál/šum. | áno |
|  | Plochý LCD monitor, na artikulačnom ramene s min. 21,5 palcovou uhlopriečkou | áno |
|  | Prístoj musí umožňovať jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel ako aj dotykového displeja s min. uhlopriečkou 12" | áno |
|  | Prístroj musí využívať multifunkčné ovládače, ktorých funkcia závisí od pracovného režimu | áno |
|  | Počet spracovaných akustických obrazov za sekundu až do min. 1800 | áno |
|  | Celkový dynamický rozsah prístroja min. | 280dB |
|  | Počet spacuvávajúcich kanálov min. | 4 000 000 |
|  | Frekvenčný rozsah prístroja min. | 1,0 až 20,0 MHz |
|  | Maximálna zobrazovaná hĺbka min. | 2,0 až 30,0 cm |
|  | Zoom min. 12x ako aj zoom s vysokým rozlíšením tzv. HD zoom | áno |
|  | Prístroj musí obsahovať najmenej 4 porty pre 2D sondy | áno |
|  | K prístroju musia byť pripojiteľné multifrekvenčné sondy | áno |
|  | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a dopplerovské frekvencie | áno |
|  | Interný HDD s kapacitou min 500 GB | áno |
|  | Prístroj musí byť schopný pracovať viacerými ostriacimi bodmi v obraze | áno |
|  | Prístroj musí mať výstup HDMI alebo VGA alebo DVI a taktiež obsahovať zálohovaciu batériu, ktorá umožní presnun prístroja bez jeho úplného vypínania | áno |
| 2. Zobrazovacie módy |
|  | Vysokokvalitné 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia | áno |
|  | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) | áno |
|  | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave | áno |
|  | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku minimálne 1,0 až 20,0 mm | áno |
|  | Prístroj musí umožňovať zobrazovanie množstva toku so smerovým rozlíšením tzv. Energetický Doopler (Power) a Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku tzv. Angio Power Doppler | áno |
|  | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |
|  | Kontinuálny Doppler s možnosťou náklonu | áno |
|  | M - mód ako aj anatomický M - mód | áno |
|  | Harmonické zobrazenie | áno |
|  | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze | áno |
|  | Prístroj musí umožňovať automatické trasovanie a vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať PI- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev | áno |
|  | Elastografia typu strain na lineárnej sonde | áno |
|  | Elastografia typu shear wave bodová na konvexnej sonde | áno |
|  | Trapezoidný mód | áno |
|  | Program pre kontrastné vyšetrenia | áno |
| 3. Archivácia a konektivita: |
|  | Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min. | 500 GB |
|  | Prístroj musí umožňovať uložiť min. B/W obrazov | 14 000 |
|  | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a WiFi | áno |
|  | Prístroj musí podporovať štruktúrované reporty a DICOM 3.0 protokol | áno |
|  | Prístroj musí umožňovať importovať data pacientov z RIS | áno |
|  | Prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. z toho aspoň jeden na ovládacom paneli | 5 |
|  | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora pomocou HDMI alebo DVI | áno |
|  | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka | áno |
|  | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň | áno |
|  | K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň | áno |
|  | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. | áno |
| 4. Špeciálne technológie |
|  | Technológia priestorového skladania obrazov tzv. compounding | áno |
|  | Technológia na potlačenie šumu uzv. "SPECKLE" obrazu a zvýraznenie hrán v obraze | áno |
|  | Prístroj musí umožňovať automatickú multiparametrickú optimalizáciu obrazu v reálnom čase (frame by frame) ako aj optimalizáciu dopplerovského spektra | áno |
|  | Integrovaný antivírusový systém pre ochranu SW prístroja | áno |
|  | Prístroj musí okrem možnosti vytvoriť prednastavenia vyšetrovacích parametrov, umožňovať aj vytvoriť skenovacie - vyšetrovacie protokoly, ktoré umožňujú automatizovať rutinnú prácu | áno |
| 5. Možné rozšírenia - prístroj musí byť možné rozšíriť |
|  | vzdialenú servisnú podporu | áno |
|  | technológiu automatickej fúzie dát z CT/MR so živým USG obrazom | áno |
|  | Možnosť rozšírenia o 3D/4D | áno |
| 6. Sondy |
|  | Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie prsníkov, multifrekvenčná | áno |
|  | Frekvenčný rozsah min. | 5.0 až 12.0 MHz |
|  | Počet elementov min. | 256 |
|  | FOV min. | 50 mm |
|  | Lineárna sonda - určená na vyšetrovanie prsníkov , multifrekvenčná |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. | 5.0 až 18.0 MHz |
|  | Počet elementov min. | 256 |
|  | FOV min. | 38 mm |
|  | Konvexná sonda - vhodná pre vyšetrovanie abdoménu, multifrekvenčná |  |
|  | Frekvenčný rozsah min. | 1.0 až 5.0 MHz |
|  | Počet elementov min. | 160 |
|  | FOV min. | 110 stupňov |

- Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, cenu v ponuke uvedie v zložení: - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH  a výška DPH,  jednotková cena vrátane DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH.

V prípade, že uchádzač nie je  platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.

Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru, vrátane dopravných nákladov a vykládky, inštalácie a zaškolenie obsluhy. Uchádzač  nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmety zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

- Obsah ponuky:

Súčasťou predloženej ponuky musí byť:

Obchodný názov uchádzača, presná adresa sídla, IČO, DIČ, číslo účtu a bankové spojenie, titul, meno, priezvisko

a funkciu štatutárneho orgánu a kontaktná zodpovedná osoba uchádzača pre toto verejne obstarávanie, adresa pre

písomnú korešpondenciu,    keď je iná ako adresa sídla, telefón, fax, E-mail.

Doklad/doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (v elektronickej podobe

predložiť ako scan  požadovaných dokumentov): doklad o oprávnení podnikať - výpis z obchodného registra alebo

živnostenské oprávnenie,  v  ktorom musí byť v predmete činnosti predmet zákazky zapísaný.

Názov a typové označenie výrobku, podrobnú špecifikáciu a vizualizáciu predmetu zákazky.

Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

Certifikát výrobku od výrobcu, ak nie je v slovenskom alebo v českom jazyku, tak preklad (neúradný).

11.   Dôvody na zrušenie výzvy: verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť, ak sa zasadne zmenia podmienky, za ktorých bolo zadávanie zákazky vyhlásené. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje pravo tento postup zadávania zákazky zrušiť aj v prípade, že úspešná ponuka presiahne finančný limit stanovený predpokladanou hodnotou zákazky a príslušných ustanovení zákona.  O výsledkoch tohto postupu zadávania zákazky budú v rámci lehoty viazanosti ponúk všetci uchádzači písomne informovaní (elektronickou poštou).

V Bratislave : 29.11.2018

Bc. Elena Winklerová

Oddelenie servisu a opráv zdravotechniky